ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
НА Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2)

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 17374-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2) Типы и основные параметры Seamless welded steel pipeline components for Pn 10 MPa ( 100 kgf/cm2). Types and main parameters | ГОСТ 17374-83 Взамен ГОСТ 17374-77 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6711 срок действия установлен

с 01.01.85 до 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные детали трубопроводов, предназначенные для соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются Правила Госгортехнадзора СССР*, с условным давлением Ру 10 МПа ( 100 кгс/см2) и температурой от минус 70 до 450°С.

_______________

* Правила устройства и безопасной эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды.

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69).

2. Типы деталей должны соответствовать указанным в таблице.

3. Конструкция и размеры деталей должны соответствовать указанным в ГОСТ 17375-83-ГОСТ 17379-83.

Примечание. Толщина стенок деталей, предназначенных для среднеагрессивных сред, принята с учетом прибавки 2,0 мм.

3.1. Давления условные-по ГОСТ 356-80.

3.2. Минимальная температура применения деталей, изготовленных из стали марки 20-минус 40 °С, из стали марок 10Г2 и 09Г2С-минус 70 °С.

| Тип детали | Эскиз | Условные проходы Dy×dy, мм |
| --- | --- | --- |
| Отводы крутоизогнутые по ГОСТ 17375-83 |  | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 |
| Тройники равнопроходные по ГОСТ 17376-83 |  | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400 |
| Тройники переходные по ГОСТ 17376 83 |  | 50×40; 65×50; 65×40; 80×65; 80×50; 100×80; 100×65; 125×100; 125×80; 150×125; 150×100; 200×150; 200×125; 250×200; 250×150; 300×250; 300×200; 350×300; 350×250; 400×350; 400×300 |
| Седловины накладные по ГОСТ 17377-83 |  | 100×50; 100×40; 100×32; 125×65; 125×50; 125×40; 150×80; 150×65; 150×50; 200×100; 200×80; 200×65; 250×125; 250×100; 250×80; 300×150; 300×125; 300×100 |
| Переходы концентрические и эксцентрические по ГОСТ 17378-S3 |  | 40×25; 40×20; 50×40; 50×32; 50×25; 50×20; 65×50; 65×40; 65×32; 80×65; 80×50; 80×40; 100×80; 100×65; 100×50; 125×100; 125×80; 125×65; 125×50; 150×125; 150×100; 150×80; 150×65; 150×50; 200×150; 200×125; 200×100; 200×80; 200×65; 200×50; 250×200; 250×150; 250×125; 250×100; 300×250; 300×200; 300×150; 300×125; 300×100; 350×300; 350×250; 350×200; 350×150; 400×350; 400×300; 400×250; 400×200; 400×150; 500×400; 500×350 |
| Заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-83 |  | 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500 |

4. Пределы применения деталей, работающих в условиях гидравлических ударов, резких теплосмен, переменных нагрузок, воздействия значительных внешних нагрузок дополнительно к внутреннему давлению, специфических физико-химических свойств среды (в том числе агрессивности, требующей прибавки более указанной в применении к п. 3) и др. должны устанавливаться в технических условиях и отраслевых стандартах.

4.1. Допускается устанавливать пределы применения деталей по условному давлению или рабочему давлению и температуре на основе поверочных расчетов на прочность с учетом фактических условий эксплуатации.

5. Технические требования-по ГОСТ 17380-83